## Slide 1: Modelo de aprendizaje automático para predecir fallas hidráulicas en redes de alcantarillado pluvial
Luis Fernando Fajardo Bravo
28 de octubre de 2026

## Slide 2
Avance semanal: datos A listos; transferencia en curso
Corte al 28 de octubre de 2026 · distinguir selección interna de evaluación externa.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
45
DATOS DE A
138.560 filas
866 de 1.000 simulaciones pasaron QA.
XGBOOST
73,78 m³
Mejor RMSE interno tras 50 ensayos Optuna en A.
PRUEBA EXTERNA B
En curso
Aún no hay métricas de transferencia.
MLP
Búsqueda de 50 ensayos activa; después se ajustará el ensemble final de cinco semillas.
Conclusión de hoy: A es trazable y XGBoost tiene candidato reproducible; la transferencia a B todavía debe medirse.

## Slide 3
Conjunto A: simulaciones filtradas con QA hidráulico
Criterios aplicados provisionalmente: continuidad, drenaje y cobertura completa de resultados.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
46
CORRIDAS FUENTE
1.000
Simulaciones SWMM
APTAS PARA ENTRENAR
866
Tras controles de QA
EXCLUIDAS
134
Sin imputar etiquetas
FORMAS PRESENTES
36 / 40
Cuatro grupos sin corrida apta
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
No drenada
100
Continuidad > 5%
35
138.560 filas
160 nodos · 21 variables
41.497 filas inundadas (29,9%)
Umbral: 1 m³
Los motivos se traslapan en una corrida. El 5% y las tolerancias de drenaje aún requieren justificación hidráulica.

## Slide 4
Diseño de evaluación: B permanece aislada
La selección usa A; la red B se reserva para una prueba externa.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
47
ENTRENAMIENTO
Red A · Chico Sur
866 corridas aptas
Preparación congelada
SELECCIÓN INTERNA
GroupKFold(5)
Separación por forma
Optuna solo ve A
PRUEBA EXTERNA
Red B · Chico Norte
Etiquetas cerradas
Una red no representa todas
→
→
Control contra fuga de información
Se verifican manifiestos, archivos por corrida, claves y variables. Las predicciones se sellan y reproducen antes de abrir los RPT de B.
Alcance: transferencia a una red externa; no prueba generalización a una población de redes.

## Slide 5
Red B · Chico Norte: topología del INP
Vista de nodos y conducciones; este mapa no contiene resultados de simulación ni predicciones.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
48
NODOS CON COORDENADAS
523
Inventario geométrico leído del INP base.
CONDUCCIONES
522
Trazado de enlaces entre nodos según el INP.
Topología solamente · sin caudales ni inundación

## Slide 6
Red B · hidrograma sintético y campaña SWMM
Ejemplo de entrada nodal para Chico Norte; los caudales provienen del INP y de formas sintéticas.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
49
ESCENARIOS PLANIFICADOS
975
39 formas de hidrograma × 25 factores de intensidad.
GRILLA DE FACTORES
0,2–5,0
Paso de 0,2; se conserva el pico nodal de referencia y se escala por factor.
Ejemplo: nodo 268I · pico base 54,08 L/s · pico con factor 2,8: 151,4 L/s.
Entrada sintética por nodo (no lluvia ni transformación lluvia–escorrentía). La campaña usa 521 nodos con caudal base positivo.

## Slide 7
A · escenario inundado mediano
shape_five_pulse_8h5 · factor 2,8 · misma escala espacial en ambos mapas.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
50
SWMM · 9.518 m³ · 52 nodos
XGBoost previo · 9.278 m³ · 52 nodos
Diferencia del volumen total en este ejemplo: -240 m³. Modelo promovido el 06-oct; comparación retrospectiva ilustrativa, no prueba independiente ni de transferencia.

## Slide 8
A · escenario de mayor volumen total
shape_quasi_uniform_block · factor 5,0 · misma escala espacial en ambos mapas.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
51
SWMM · 183.407 m³ · 93 nodos
XGBoost previo · 188.628 m³ · 91 nodos
Diferencia del volumen total en este ejemplo: +5,221 m³. Modelo promovido el 06-oct; comparación retrospectiva ilustrativa, no prueba independiente ni de transferencia.

## Slide 9
XGBoost: 73,78 m³ de RMSE interno
50 ensayos Optuna · GroupKFold(5) por forma · semilla 42 · selección solo con A
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
52
MEJOR ENSAYO
#13
ID Optuna; numeración desde cero.
CRITERIO
73,782 m³
macro_network_rmse; en A equivale al RMSE de una red.
Candidato ajustado con A; aún no es el resultado de B.
La línea oscura muestra el mejor RMSE acumulado; es una estimación de selección interna.

## Slide 10
Estado de modelos y simulaciones de la red B
Los conteos de B son operativos; todavía no son métricas de desempeño.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
53
XGBOOST · COMPLETADO
50 / 50 ensayos
Candidato ajustado con A. Se verificaron la recarga de los modelos y la procedencia de sus archivos.
MLP · BÚSQUEDA ACTIVA
50 ensayos previstos
GroupKFold(5), 200 épocas por fold. Falta ajustar el ensemble final de cinco semillas (42–46).
RED B · CORTE
344 aptas · 115 excluidas · 516 pendientes de 975
Etiquetas de B aún cerradas para el scoring.

## Slide 11
Mapas y gráficos de paridad: siguiente hito
La comparación con XGBoost previo es solo ilustrativa; la validación externa A→B sigue pendiente.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
54
1
Terminar MLP
Cerrar búsqueda y ajustar cinco semillas.
2
Sellar
Congelar modelos, variables y hashes de predicción.
3
Evaluar B
Verificar RPT, QA y cobertura; calcular métricas.
4
Graficar
Paridad por nodo/escenario y mapas espaciales.
La comparación con el modelo previo es retrospectiva; no reemplaza la paridad OOF ni la evaluación externa de B.
Aún no reportamos % de confiabilidad: se calculará con predicciones selladas y etiquetas verificadas de B.

## Slide 12
Qué podemos afirmar hoy y qué falta comprobar
La auditoría convirtió una tabla histórica en un experimento trazable con etiquetas protegidas.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
55
Evidencia disponible
• Dataset A reconstruido y filtrado, con manifiestos y hashes.
• XGBoost seleccionado entre 50 ensayos; candidato verificado.
• Nueva red B en simulación, con exclusiones reportadas.
Evidencia pendiente
• Terminar MLP y ajustar el ensemble de cinco semillas.
• Sellar predicciones; evaluar B y generar mapas/paridad nuevos.
• Probar otra red antes de afirmar generalización amplia.
Cautela hidráulica: continuidad ≤ 5%, extensiones de drenaje y tolerancias numéricas son provisionales; falta justificarlas.
Alcance: hidrogramas sintéticos de caudal por nodo; lluvia–escorrentía sigue fuera del proyecto actual.

## Slide 13
Trazabilidad y decisiones congeladas
Cada resultado queda asociado a una preparación, un protocolo y artefactos verificables.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 28-10-2026
56
ID de preparación A
813323e3ef75b752
138.560 filas · 866 corridas · tabular_v4_21
Manifiesto de A
4bf0c50f61b2287…
Fuentes, archivos por corrida y QA
Prerregistro
6d5b729e33bd1162…
Sellado antes de las búsquedas
Estudio XGBoost
5b3ace9ece0223b8…
50 ensayos · semilla 42 · GroupKFold(5)
Protocolo B
e1e66e5ab9a41273…
39 × 25 escenarios · staging sin etiquetas
Rutas y hashes completos en los manifiestos y la bitácora; las etiquetas de B no se guardan en SQLite.