## Slide 1: Modelo de aprendizaje automático para predecir fallas hidráulicas en redes de alcantarillado pluvial
Luis Fernando Fajardo Bravo
30 de octubre de 2026

## Slide 2
Chico Sur lista; Chico Norte incorporada como prueba externa
Corte al 30 de octubre · candidatos A ajustados; transferencia B aún sin medir.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
45
CHICO SUR · ENTRENAMIENTO
138.560 filas
866 de 1.000 simulaciones elegibles con el QA provisional.
CANDIDATOS · RMSE INTERNO
73,78 / 86,42 m³
XGBoost / MLP · 50 ensayos cada uno; selección solo con Chico Sur.
CHICO NORTE · CAMPAÑA SWMM
975 / 975
787 elegibles; 188 excluidas. Aún no hay score de transferencia.
MLP
Búsqueda 50/50 terminada y ensemble final de cinco semillas (42–46) ajustado.
Chico Norte es la prueba externa. Para medir transferencia: congelar dominio, registrar candidatos reales y sellar predicciones.

## Slide 3
Chico Sur: simulaciones filtradas con QA hidráulico
QA hidráulico aplicado a las simulaciones reconstruidas de Chico Sur; criterios aún provisionales.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
46
CORRIDAS FUENTE
1.000
Simulaciones SWMM
APTAS PARA ENTRENAR
866
Tras controles de QA
EXCLUIDAS
134
Sin imputar etiquetas
FORMAS PRESENTES
36 / 40
Cuatro grupos sin corrida apta
MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
No drenada
100
Continuidad > 5%
35
138.560 filas
160 nodos · 21 variables
41.497 filas inundadas (29,9%)
Umbral: 1 m³
134 excluidas: 100 no drenadas y 35 sobre 5% de continuidad; un caso comparte motivos. El umbral y las tolerancias siguen pendientes de justificación hidráulica.

## Slide 4
Diseño de evaluación: Chico Norte permanece aislada
Chico Sur selecciona los hiperparámetros; Chico Norte se conserva como prueba externa independiente.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
47
ENTRENAMIENTO
Chico Sur
866 corridas aptas
Preparación congelada
SELECCIÓN INTERNA
GroupKFold(5)
Separación por forma
Optuna solo ve Chico Sur
PRUEBA EXTERNA
Chico Norte
975 corridas staged Etiquetas y score real aún cerrados
→
→
Control contra fuga de información
Los manifiestos enlazan INP, hidrogramas, RPT/OUT, QA y variables. La ruta de scoring está probada con fixtures sintéticos; falta congelar la compatibilidad estructural antes de registrar y predecir en B.
Una red externa mide transferencia a Chico Norte; no estima desempeño para una población de redes.

## Slide 5
Chico Norte: topología del INP
Vista de nodos y conducciones; este mapa no contiene resultados de simulación ni predicciones.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
48
NODOS CON COORDENADAS
523
Inventario geométrico leído del INP base.
CONDUCCIONES
522
Trazado de enlaces entre nodos según el INP.
Topología solamente · sin caudales ni inundación

## Slide 6
Chico Norte: hidrograma sintético y campaña SWMM
Ejemplo de entrada nodal para Chico Norte; los caudales provienen del INP y de formas sintéticas.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
49
ESCENARIOS EJECUTADOS
975
39 formas × 25 factores; resultados SWMM completos y filtrados por QA.
QA final: 787 elegibles · 188 excluidas.
GRILLA DE FACTORES
0,2–5,0
Paso de 0,2; se conserva el pico nodal de referencia y se escala por factor.
Ejemplo: nodo 268I · pico base 54,08 L/s · pico con factor 2,8: 151,4 L/s.
Entrada sintética de caudal por nodo; no es lluvia observada ni transformación lluvia–escorrentía. Se aplicó el redondeo aprobado al minuto más cercano.

## Slide 7
Chico Sur · escenario inundado mediano
Mapa SWMM y modelo promovido anteriormente · mismo escenario y escala; comparación retrospectiva, no validación del candidato actual.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
50
SWMM · 9.518 m³ · 52 nodos
XGBoost previo · 9.278 m³ · 52 nodos
Diferencia del volumen total en este ejemplo: −240 m³. XGBoost anterior (promovido el 06-oct); no es paridad OOF ni prueba externa.

## Slide 8
Chico Sur · escenario de mayor volumen total
Mapa SWMM y modelo promovido anteriormente · mismo escenario y escala; comparación retrospectiva, no validación del candidato actual.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
51
SWMM · 183.407 m³ · 93 nodos
XGBoost previo · 188.628 m³ · 91 nodos
Diferencia del volumen total en este ejemplo: +5.221 m³. XGBoost anterior (promovido el 06-oct); no es paridad OOF ni prueba externa.

## Slide 9
Selección interna de XGBoost y MLP
50 ensayos cada uno · GroupKFold(5) por forma · Chico Sur como única red de selección.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
52
XGBOOST · MEJOR ENSAYO
73,782 m³
Trial 13 · menor macro_network_rmse.
MLP · MEJOR ENSAYO
86,420 m³
Trial 48 · mismo objetivo y protocolo.
Ensemble MLP de cinco semillas ajustado (42–46).
Mejores objetivos internos; no miden transferencia a B ni generalización entre redes.

## Slide 10
Candidatos ajustados; Chico Norte simulada y preparada
Corte verificado al 30 de octubre · conteos de B describen QA, no desempeño del modelo.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
53
XGBOOST · CANDIDATO A LISTO
50 / 50 ensayos
Seleccionado y ajustado con Chico Sur; artefactos y procedencia verificados.
MLP · ENSEMBLE LISTO
50 / 50 + 5 semillas
Trials terminados; ensemble 42–46 recargado y verificado. La selección interna sigue siendo exploratoria.
CHICO NORTE · QA
787 elegibles · 188 excluidas · 0 pendientes
3.901 artefactos enlazados con hashes verificados. QA de continuidad (5%) y drenaje continúa provisional.

## Slide 11
Transferencia a Chico Norte: paso actual y visuales disponibles
Las pruebas sintéticas del scorer no son un resultado real de transferencia.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
54
1
Congelar dominio
Aprobar compatibilidad estructural común de A y B.
2
Registrar candidatos
Enlazar modelos, fuentes y variables reales por hashes.
3
Predecir y sellar
Emitir predicciones en B antes de abrir sus etiquetas.
4
Evaluar y mapear
Calcular métricas y producir paridad/mapas del candidato.
Ya existen: topología de Chico Norte y mapas SWMM de inundación en Chico Sur; las comparaciones mostradas usan un XGBoost anterior. Aún no existen mapas de predicción ni paridad para el candidato nuevo en Chico Norte.
El scoring real sigue cerrado: falta aprobar la política de dominio y sellar predicciones fuente-enlazadas.

## Slide 12
Avance logrado y decisiones para completar la transferencia
Chico Norte ya fue simulada y preparada como prueba externa; todavía no se usa para entrenar.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
55
Evidencia disponible
• Chico Sur: 866 elegibles; 138.560 filas.
• XGBoost y MLP: 50/50 trials; ensemble MLP listo.
• Chico Norte: 975; 787 elegibles; 3.901 hashes verificados.
Evidencia pendiente
• Congelar dominio A→B; QA sigue provisional.
• Registrar candidatos y sellar predicciones reales.
• Puntuar B, crear paridad/mapas y probar una tercera red.
Cautela hidráulica: el umbral de continuidad del 5% y las tolerancias de drenaje siguen provisionales; presentar como filtro operativo, no estándar validado.
Alcance actual: hidrogramas sintéticos de caudal por nodo. No se simula lluvia–escorrentía.

## Slide 13
Trazabilidad y límites de la evidencia
Modelos y campaña tienen manifiestos; los objetivos de Chico Norte permanecen cerrados.
MLSMFP | Avance: auditoría, ajuste y transferencia entre redes | 30-10-2026
56
Preparación A
813323e3ef75b752
138.560 filas · 866 corridas elegibles · tabular_v4_21
XGBoost · hashes
a1a6e504… / 045526a9…
Clasificador / regresor · candidato A-only
MLP · hashes
0bb1045f… / a450253d…
Clasificador / regresor · ensemble 42–46
Chico Norte
975 · 787 QA aptas
3.901 artefactos con hashes verificados; 188 excluidas
Scorer · fixtures
98 pruebas aprobadas
Pruebas sintéticas; sin score real de B
Trazabilidad completa en manifests y bitácora; no se incorporaron etiquetas de B al entrenamiento.